ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ____________ № _____

Об утверждении технического задания

на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.08.2021 № 412 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 № 62», на основании заявления акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» от 13.02.2023 года № 102-01, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа (прилагается).

- Постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.06.2021 года № 283 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                        М.С. Мишарина

Приложение

к постановлению Администрации

Арамильского городского округа

от_____________№__________

Техническое задание

на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

I. Основные положения

1. Техническое задание на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (далее – АО «Водоканал Свердловской области») по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа (далее – техническое задание) разработано на основании:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

3) постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5)  приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

6) Решения Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/1 «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29 сентября 2011 года № 72/3, утвердив Генеральный план Арамильского городского округа в новой редакции»;

7) Решения Думы Арамильского городского округа от 08.10.2020 № 75/5 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы»»;

8) постановления Администрации Арамильского городского округа от 13.08.2021 № 412 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 № 62» и акта технического обследования от 27.08.2018 объектов систем водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа, разработанного в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр.

2. Техническое задание определяет цели и задачи корректировки инвестиционных программ АО «Водоканал Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа (далее – инвестиционные программы), а также является основанием для корректировки инвестиционных программ и расчета финансовых потребностей для их реализации.

II. Цели и задачи корректировки инвестиционных программ

- Цели и задачи корректировки и инвестиционных программ представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Система коммунальной инфраструктуры | Цели корректировки инвестиционной программы | Задачи корректировки инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 1) повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников водоснабжения; 2) обеспечение потребителей водоснабжением в необходимом объеме; 3) необходимость устройства пожарных гидрантов в целях обеспечения мер пожарной безопасности; 4) обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения; 5) энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения; 6) обеспечение ресурсосбережения питьевого водоснабжения | обеспечение надежного водоснабжения для потребителей; оказание услуги водоснабжения с целью обеспечения стабильности работы системы холодного водоснабжения; обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для потребителей; выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды; сокращение потерь и непроизводительных расходов при производстве ресурса; 6) обеспечение водоснабжения для подключения вновь строящихся объектов |
| Водоотведение | 1) обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков; 2) энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения | сокращение техногенного воздействия на окружающую среду; осуществление строительства, модернизации систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды; обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов |

4. Результатом корректировки инвестиционных программ является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа, в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

III. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

5. Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории Арамильского городского округа приведен в приложении № 2 к техническому заданию.

6. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения на территории Арамильского городского округа приведен в приложении № 3 к техническому заданию.

7. Результатом реализации мероприятий является достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности функционирования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в Арамильском городском округе. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия, приведены в приложении № 4 к техническому заданию. Мероприятия в сфере водоотведения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия, приведены в приложении № 5 к техническому заданию.

8. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 6 к техническому заданию.

IV. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения

9. Перечень существующих и перспективных объектов капитального строительства, для осуществления технологического присоединения к централизованным системам водоотведения, приведен в приложении № 7 к техническому заданию.

V. Заказчик, разработчик, сроки корректировки

и реализации инвестиционной программы

10. Заказчик инвестиционной программы – Администрация Арамильского городского округа.

11. Разработчик инвестиционной программы – АО «Водоканал Свердловской области».

12. Срок корректировки инвестиционной программы – до 20 ноября 2023 года.

13. Срок реализации инвестиционных программ:

- в сфере водоснабжения: 2022 - 2027 годы (6 лет);

- в сфере водоотведения: 2022 - 2031 годы (10 лет).

Приложение № 1

к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения                               и водоотведения на территории Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Плановые показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 20,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,1 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | - | - | - | - |
| 2. | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| 3. | Плановые показатели качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной системе хозяйственно-бытового водоотведения, % | 26,7 | 26,23 | 26,23 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| 4. | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 4.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 3,30 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5. | Плановые показатели энергетической эффективности |
| 5.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 30,8 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | - | - | - | - |
| 5.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м. | 0,78 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - | - | - | - |
| 5.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м. | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - |
| 5.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. | 0,43 | 0,55 | 0,55 | 2,7375 | 2,7375 | 2,7375 | 2,7375 | 2,7375 | 2,7375 | 2,7375 |
| 5.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Приложение № 2

к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий

по реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории Арамильского городского округа

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Сроки реализации, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция скважины № 2 (резервная), расположенной по адресу: ул. Кольцевая 4-а, п. Светлый с заменой насоса ЭЦВ 8-25-150 (Q=25 м3/ч; H=150 м; N=17 кВт) - 1 шт. на насос Grundfos марки SP30-14 (Q=25 м3/ч; H=122 м; N=11,2 кВт) - 1 шт; реконструкцией системы электроснабжения; строительство ограждения зоны санитарной охраны 1-го пояса источника водоснабжения с радиус ограждения 50м | ул. Кольцевая, 4-а, п. Светлый | 2024-2027 | План – схема № 1 земельного участка расположения объекта реконструкции |
| 2. | Реконструкция скважины № 4/4 (резервная), расположенной по адресу: ул. Кольцевая 2-а, п. Светлый, с заменой насоса ЭЦВ 6-16-140 (Q=16 м3/ч; H=140 м; N=11 кВт) - 1 шт. на насос Grundfos, марки SP8А-30 (Q=7 м3/ч; H=130 м; N=5,5 кВт) - 1 шт; восстановление системы электроснабжения; строительством ограждения зоны санитарной охраны 1-го пояса источника водоснабжения радиус ограждения 50 м | ул. Кольцевая, 2-а, п. Светлый | 2024-2027 | План – схема № 2 земельного участка расположения объекта реконструкции |
| 3. | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Арамиль, в том числе: | п. Арамиль | 2024-2027 | План -схема № 3 земельного участка расположения объекта реконструкции |
| 3.1. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Кирова, 26-28, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Кирова, 14-16, пос. Арамиль | ул. Кирова, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000523, протяженность участка 125,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.2. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Кирова, 14-16, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Кирова, 1, пос. Арамиль | ул. Кирова, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000524, протяженность участка 151,4 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.3. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Кирова, 1, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Свердлова, пос. Арамиль | ул. Кирова- ул. Свердлова, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000525, протяженность участка 127,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.4. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Свердлова, 12, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Свердлова, 8, пос. Арамиль | ул. Свердлова, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000526, протяженность участка 51,4 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.5. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Свердлова, 8, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Свердлова, 4, пос. Арамиль | ул. Свердлова, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000527, протяженность участка 127,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.6. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Свердлова, 4, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль | ул. Свердлова- ул. Челюскинцев, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000528, протяженность участка 105,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.7. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 10-12, пос. Арамиль | ул. Челюскинцев, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000529, протяженность участка 103,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.8. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Челюскинцев, 2, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль | ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000530, протяженность участка 135,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.9. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Победы, 17, пос. Арамиль | ул. Челюскинцев - ул. Победы, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000531, протяженность участка 152,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.10. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Победы, 6-А/1, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль | ул. Жданова - ул. Победы, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000532, протяженность участка 170,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.11. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Жданова, 1, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Жданова, 9-11, пос. Арамиль | ул. Жданова, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000533, протяженность участка 136,0 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 50 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |
| 3.12. | Реконструкция трубопровода от водопроводного колодца по ул. Жданова, 9-11, пос. Арамиль до водопроводного колодца по ул. Жданова, 17-19, пос. Арамиль | ул. Жданова, в пос. Арамиль | 2024-2027 | Инв. № 000000534, протяженность участка 90,5 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 100 мм, материал трубы чугун, 1962 год постройки |

Приложение № 3

к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий

по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения на территории Арамильского городского округа

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Сроки реализации, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район Свердловская область | пер. Речной 1А, г. Арамиль | 2023-2024 | План -схема № 4 земельного участка расположения объекта строительства |
|  | Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль | мкр. «Теплое поле», г. Арамиль | 2027-2028 | План -схема № 5 земельного участка расположения объекта строительства |
|  | Реконструкция «дюкерных» камер через реку Исеть с заменой трубопроводов и запорной арматуры | ул. Исетская – ул. Трудовая, г. Арамиль | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция «дюкерных» камер через реку Исеть с заменой трубопроводов и запорной арматуры | ул. Пушкина, г. Арамиль | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция КНС № 1, с заменой насосов ИРТЫШ НФ (Q=100 м3/ч; H=12 м) - 2 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=150 м3/ч; H=12 м) - 2 шт; насоса СД 450 (Q=450 м3/ч; H=12 м) - 1 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=400 м3/ч; H=12 м) - 1 шт., заменой системы управления насосами; Капитальный ремонт здания КНС, технологической емкости, заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, заменой ограждения КНС | ул. Чапаева, 96А, г. Арамиль | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция КНС № 2, с заменой насосов СД 250 (Q=300 м3/ч; H=15 м) - 1 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=300 м3/ч; H=15 м) - 2 шт; насоса СД 450 (Q=450 м3/ч; H=15 м) - 1 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=400 м3/ч; H=15 м) - 1 шт., заменой системы управления насосами; Капитальный ремонт здания КНС, технологической емкости, заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, заменой ограждения КНС | ул. Трудовая, 5 г. Арамиль | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция КНС № 1, с заменой насосов СМ (Q=50 м3/ч; H=25 м) - 2 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=50 м3/ч; H=17 м) - 2 шт;, заменой системы управления насосами; Капитальный ремонт здания КНС, технологической емкости, заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, строительством ограждения КНС | п. Светлый, 1В | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция КНС № 2, с заменой насосов СМ (Q=7,5 м3/ч; H=7 м) - 2 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=7,5 м3/ч; H=7 м) - 2 шт;, заменой системы управления насосами; Капитальный ремонт здания КНС, технологической емкости, заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, строительством ограждения КНС | п. Светлый, 7В | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция напорного трубопровода от КНС №1 п. Светлый 1В до камеры гашения около п. Светлый 7В | п. Светлый, 1В | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС г. Арамиль до выпуска № 1 река Исеть, с ремонтом колодцев | пер. Речной, 1А г. Арамиль | 2024-2031 | - |
|  | Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС п. Светлый до выпуска № 2 река Исеть, с ремонтом колодцев | ул. Центральная 1Б п. Светлый | 2024-2031 | - |

План – схема № 1 земельного участка расположения объекта реконструкции

План – схема № 2 земельного участка расположения объекта реконструкции

План – схема № 3 земельного участка расположения объекта реконструкции

План – схема № 4 земельного участка расположения объекта строительства

План – схема № 5 земельного участка расположения объекта строительства

Приложение № 4

к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

| № п/п | Показатели | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реконструкция скважины № 2 (резервная), расположенной по адресу: ул. Кольцевая 4-а, п. Светлый | Реконструкция скважины № 4/4 (резервная), расположенной по адресу: ул. Кольцевая 2-а, п. Светлый | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Арамиль |
| 1. | Плановые показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 10,1 | 10,1 | Не влияет |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | Не влияет | Не влияет | 2,0 |
| 2. | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км | Не влияет | Не влияет | 0,12 |
| 3. | Плановые показатели энергетической эффективности |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | Не влияет | Не влияет | 30,11 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м. | 0,78 | 0,78 | Не влияет |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м. | 0,2 | 0,2 | Не влияет |

Приложение № 5

к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Мероприятия в сфере водоотведения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия

| № п/п | Показатели | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область | Реконструкция КНС № 1 г. Арамиль | Реконструкция КНС № 2 г. Арамиль | Реконструкция КНС № 1 п. Светлый | Реконструкция КНС № 2 п. Светлый | Реконструкция дюкерных камер | Реконструкцию напорного трубопровода КНС № 1 п. Светлый | Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС г. Арамиль | Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС п. Светлый | Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль |
| 1. | Плановые показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % | 0 | Не влияет |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, % | 6,56 | Не влияет |
| 2 | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | Не влияет | 0,8 |
| 3. | Плановые показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. | 2,7375 | Не влияет |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. | Не влияет | 0,2 |

Приложение № 6

к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий

по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций

| № п/п | Объект | Местоположение | Сроки реализации, год | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Арамиль | пос. Арамиль | 2024-2027 | Организация охранной зоны |
|  | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район Свердловская область | пер. Речной 1А, г. Арамиль | 2022-2024 | Обеспечение безопасности путем монтажа систем сигнализации, видеонаблюдения, организация и соблюдение контрольно-пропускного режима на объекте, устройство ограждения по периметру объекта |
|  | Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль | мкр. «Теплое поле», г. Арамиль | 2027-2028 | Организация охранной зоны |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в г. Арамиль | г. Арамиль | 2024-2031 | Организация охранной зоны |

Приложение № 7

к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень существующих и перспективных объектов капитального строительства, для осуществления

технологического присоединения к централизованным системам водоотведения

| № п/п | Вид жилой застройки | Норматив водоотведения, л/чел. в сутки | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водоотведение, куб.м /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр. «Левый берег», г. Арамиль: |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 280 | 2,80 | 784 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | 200 | 0,83 | 166 |
| Мкр. «Правый берег» (мкр. «Центр», мкр. «Южный», мкр. «СХТ»), г. Арамиль: |
| 3. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 280 | 6,80 | 1913 |
| 4. | Индивидуальная жилая застройка | 200 | 1,40 | 280 |
| Мкр. «Полетаевка», г. Арамиль: |
| 5. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности | 280 | 0,05 | 17 |
| 6. | Индивидуальная жилая застройка | 200 | 0,40 | 80 |
| Итого, по постоянному населению (фактическое водоотведение) |  | 12,28 | 3240 |
| Перспективная застройка (потребность на 2024 год): |
| 7. | Планируемая индивидуальная жилая застройка мкр. «Теплое поле», г. Арамиль | 200 | 1,2 | 240 |
| 8. | Планируемая многоквартирная жилая застройка 7 домов переменной высотности (5-6 этажей) мкр. «Левый берег», г. Арамиль | 280 | 1,64 | 457 |
| 9. | Планируемая многоквартирная жилая застройка 7 домов переменной высотности (5-9 этажей) мкр. «СХТ», г. Арамиль | 280 | 2,0 | 560 |
| 10. | Итого, с учетом перспективной застройки |  | 4,84 | 1257 |
| 11. | Резерв водоотведения |  |  | 503 |
| Итого, по перечню объектов капитального строительства |  |  | 5000 |